УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса  России

от  16  мая  2003 года   №  132

(с  дополнениями  и  изменениями,

внесёнными  приказом  Минтранса

России  от  03.07.2008 г.  №  96)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  АВИАЦИОННЫЕ  ПРАВИЛА

«Экземпляр  воздушного  судна.

Требования  и  процедуры  сертификации»

### ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1. Экземпляр гражданского воздушного судна (далее – экземпляр ВС) допускается к эксплуатации только при наличии сертификата лётной годности.

2. Для целей настоящих Федеральных авиационных правил (далее – Правила) используются следующие термины и определения:

заявитель - юридическое или физическое лицо, подавшее заявку в уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган  на получение сертификата лётной годности (удостоверения о годности к полётам) или продление срока его действия;

сертификат лётной годности (удостоверения о годности к полётам) - документ, выдаваемый уполномоченным органом в области гражданской авиации или его территориальным органом для подтверждения соответствия лётной  годности экземпляра ВС установленным требованиям (приложение № 1 к настоящим Правилам) (далее - сертификат лётной годности);

эксплуатационная документация экземпляра ВС – документация, регламентирующая лётную и техническую эксплуатацию экземпляра ВС, включая его техническое обслуживание и ремонт, а также содержащая условия эксплуатации и эксплуатационные ограничения;

инспекционный контроль лётной годности экземпляра ВС  -  контрольная оценка экземпляра ВС, осуществляемая с целью установления его соответствия требованиям, предъявляемым к лётной годности.

- Настоящие Правила распространяются на экземпляры ВС, имеющих сертификат типа (аттестат о годности к эксплуатации) и подлежащих регистрации  или зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. Правила содержат технические требования к лётной годности экземпляра ВС и процедуры, обеспечивающие сертификацию  экземпляра ВС и оформление сертификата лётной годности.

- Правила  обязательны  для  юридических  и  физических  лиц  при допуске  к  эксплуатации  и  поддержании  лётной  годности  экземпляра  ВС.

- Правила  не  отменяют  действие  документов,  допускающих  экземпляры  ВС  к  полётам  в  гражданской  авиации  и  выданных  до  даты  введения в  действие  настоящих  Правил  после  окончания  действия  ранее  выданного документа  держатель  документа  проходит  процедуры,  установленные настоящими  Правилами.

II.   ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ВС

8. Заявитель подаёт заявку на сертификацию экземпляра ВС (приложение № 2 к настоящим Правилам) в уполномоченный орган в области гражданской  авиации или его территориальный орган.

Заявитель отвечает за достоверность представленных в заявке сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заявка должна быть подана в сроки, предварительно согласованные с уполномоченным органом в области гражданской авиации или его территориальным  органом, но не позднее, чем за 35 календарных дней до даты окончания действия сертификата лётной годности (даты начала эксплуатации) экземпляра  ВС.

9. Уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган в двухнедельный срок уведомляет заявителя о принятии к  рассмотрению или мотивированном отказе в принятии заявки на сертификацию экземпляра ВС (в случае, если не в полном объёме представлена документация или  её качество не позволяет провести оценку соответствия экземпляра ВС установленным требованиям).

10. При положительном решении уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган привлекает в установленном порядке научную или иную организацию для выполнения работ по оценке соответствия лётной годности экземпляра ВС установленным требованиям (далее – привлекаемая организация).

11. Заявитель предъявляет экземпляр ВС привлекаемой организации для проведения работ по оценке соответствия экземпляра ВС установленным требованиям.

Экземпляр ВС и его документация, а также материалы заявителя (акты, справки, отчёт о контрольном полёте и др.), подтверждающие соответствие лётной годности экземпляра ВС установленным требованиям, должны быть подготовлены для выполнения программы проведения работ по оценке соответствия лётной годности экземпляра ВС установленным требованиям (далее - программа).

12. Программа разрабатывается привлекаемой организацией и согласовывается с уполномоченным органом в области гражданской авиации или его территориальным органом.

13. По результатам выполнения программы привлекаемая организация оформляет заключение по оценке соответствия лётной годности экземпляра ВС установленным требованиям согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее - заключение).

Привлекаемая организация при положительных выводах указанного заключения формирует комплексное заключение согласно приложению № 4 к настоящим Правилам. Указанные документы передаются заявителю и в уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган.

Уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган принимает решение о выдаче заявителю сертификата лётной годности экземпляра ВС согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.

14. В случае признания лётной годности экземпляра ВС несоответствующей установленным требованиям уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган выдаёт заявителю решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин и второй экземпляр заключения.

15. Сертификат лётной годности выдаётся (продлевается) на период действующих сроков службы (ресурсов) экземпляра ВС, но не более чем на два года. Продление сертификата лётной годности производится в порядке первоначального получения сертификата лётной годности в соответствии с настоящими Правилами.

16. В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-Ф3 «Воздушный кодекс Российской Федерации» сертификация экземпляра ВС осуществляется на возмездной основе.

17. Заявитель (держатель сертификата лётной годности), осуществивший изменения конструкции экземпляра ВС, его компонентов или эксплуатационной документации, извещает уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган об этих изменениях и предъявляет экземпляр ВС для оценки соответствия согласно Правилам.

18. Уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган приостанавливает действие сертификата лётной годности в случае выявления несоответствия лётной годности экземпляра ВС установленным требованиям.

19. Заявитель (держатель сертификата лётной годности) своевременно выполняет процедуры регистрации экземпляра ВС, предоставляет возможность проведения инспекционного контроля лётной годности экземпляра ВС и обеспечивает поддержание лётной годности экземпляра ВС путём:

а) технического обслуживания и ремонта экземпляра ВС в соответствии с эксплуатационной документацией, учёта и устранения отказов, неисправностей и повреждений, возникающих при эксплуатации экземпляра ВС;

б) своевременного выполнения требований нормативных документов, касающихся поддержания лётной годности.

20. Заявитель (держатель) сертификата лётной годности незамедлительно информирует уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган, выдавший сертификат лётной годности, об инцидентах и авиационных происшествиях.

III.   ИНСПЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЛЁТНОЙ  ГОДНОСТИ

ЭКЗЕМПЛЯРА  ВС

21. Инспекционный контроль лётной годности экземпляра ВС организует и проводит уполномоченный орган в области гражданской авиации или его территориальный орган, выдавший сертификат лётной годности, при необходимости привлекая к работе по инспекционному контролю научную или иную организацию.

22.    Инспекционный  контроль  лётной  годности  экземпляра  ВС осуществляется  по  программе,  утверждённой  в  установленном  порядке.

Плановый инспекционный контроль лётной годности экземпляра ВС проводится не чаще одного раза в год.

При наличии информации о нарушении правил по эксплуатации и поддержания лётной годности экземпляра ВС проводится внеочередной инспекционный контроль лётной годности экземпляра ВС.

В пределах срока действия сертификата лётной годности на основании результатов инспекционного контроля лётной годности экземпляра ВС решением уполномоченного органа в области гражданской авиации или его территориального органа действие сертификата может приостанавливаться и возобновляться.

23.  По результатам инспекционного контроля лётной годности ВС составляется Акт инспекционного контроля лётной годности экземпляра ВС согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.

IV.  ИНФОРМАЦИОННОН   ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАЦИИ  ЭКЗЕМПЛЯРА   ВС

25.  Накопление, учёт и контроль сведений о сертификации экземпляра ВС, результатов инспекционного контроля и другой информации осуществляется уполномоченным органом в области гражданской авиации с применением информационных компьютерных технологий.  Упомянутые сведения, результаты и  другая информация в электронном виде представляются в уполномоченный орган в области гражданской авиации, привлекаемой организацией и заявителем.

26. Привлекаемая организация готовит и передаёт в электронном виде в уполномоченный орган в области гражданской авиации следующую информацию:

-  программу (программу инспекционного контроля);

-  документы, содержащие основные результаты выполнения программы (программы инспекционного контроля);

-  заключение, а в случае инспекционного контроля - акт инспекционного контроля лётной годности экземпляра ВС;

-  комплексное заключение.

27. Заявитель (эксплуатант) ежеквартально (на дату начала квартала) передаёт уполномоченному органу в области гражданской авиации в электронном виде по установленной форме информацию о ресурсном состоянии экземпляров ВС, имеющих сертификат лётной годности.

## ОБЩИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЛЁТНОЙ

ГОДНОСТИ   ЭКЗЕМПЛЯРА   ВОЗДУШНОГО  СУДНА

1. Экземпляр ВС и его документация должны соответствовать следующим требованиям:

судовые документы соответствуют требованиям воздушного законодательства Российской Федерации;

действующая эксплуатационная документация содержит все изменения и дополнения, которые внесены в установленном порядке;

пономерная документация содержит все необходимые записи;

экземпляр ВС имеет остаток ресурса и срока службы не менее срока действия выдаваемого сертификата лётной годности. Каждый компонент ВС с ограниченным ресурсом и (или) сроком службы имеет остаток ресурса и (или) срока службы;

на экземпляре ВС и всех его компонентах в соответствии с эксплуатационной документацией выполнен полный комплекс технического обслуживания и ремонта в организациях по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники, сертифицированных в установленном воздушным законодательством Российской Федерации порядке, и устранены все неисправности и их последствия;

на экземпляре ВС и всех его компонентах выполнены все работы (разовые осмотры, проверки и доработки), предусмотренные нормативными актами уполномоченного органа в области гражданской  авиации;

сохранены основные лётные характеристики экземпляра ВС, то есть их соответствие характеристикам, указанным в руководстве по лётной эксплуатации, что подтверждено материалами контрольного полёта, предусмотренного эксплуатационной документацией;

основные лётные характеристики экземпляра ВС по данным средств объективного контроля соответствуют характеристикам, указанным в руководстве по лётной эксплуатации;

для полёта в заявленных условиях навигации экземпляр ВС укомплектован соответствующим оборудованием и обеспечен соответствующей эксплуатационной документацией;

трафареты и надписи, нанесённые на экземпляр ВС, соответствуют эксплуатационной документации;

на экземпляре ВС и каждом его компоненте отсутствуют изменения конструкции, которые не предусмотрены действующей эксплуатационной документацией и (или) нормативными актами уполномоченного органа в области гражданской авиации, и не согласованы с разработчиком ВС;

экземпляр ВС и каждый его компонент полностью укомплектованы согласно перечню в пономерной документации.

2. Для определения степени соответствия экземпляра ВС установленным требованиям могут использоваться (отдельно или в комбинации):

предусмотренные его  эксплуатационной документацией методы, методики и технические средства, используемые для получения объективной оценки лётной годности экземпляра ВС, введённые в действие установленным порядком;

контрольный полёт и контрольное руление;

экспертиза материалов заявителя (акты, справки, отчёт о контрольном полёте и др.), которые подтверждают соответствие лётной годности экземпляра ВС установленным требованиям;

осмотр экземпляра ВС;

данные средств объективного контроля, полученные в полёте по назначению воздушного судна.